## Slide 1: Glas

## Slide 2: Planning van vandaag
Theorie over glas
Kijken naar glas in het gebouw
Praktijk glas plaatsen

## Slide 3: Wat gaan we behandelen?
Wat is glas nou eigenlijk?
Gebruik van glas
Doorsnede kozijn met glas bekijken
Steun- en stelblokjes
Rugvulling
Kitten
Stoppen (met stopverf)

## Slide 4: Wat is glas nou eigenlijk?
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060411_glasplaat01
De enige Nederlandse floatglasfabriek staat in Tiel en produceert per dag 50.000m2 glas, teruggerekend naar een dikte van 4mm

## Slide 5: Waar wordt glas voor gebruikt?

## Slide 6: Benamingen
a = sponningbreedte
b = sponninghoogte
c = omtrekspeling
d = kitvoegbreedte binnen
e = kitvoegbreedte buiten
f = sponningmaat
g = glasmaat
h = dagmaat
i = enkel glas
j = glaslat
k = dagkant

## Slide 7: Sponningbreedte (a)
De sponningbreedte moet groter zijn dan de optelsom van de maten van:
Kitvoegbreedte binnen
Glasdikte
Kitvoegbreedte buiten
glaslat

## Slide 8: Sponninghoogte (b)
Het deel waar het glas tegenaan wordt geplaatst

## Slide 9: Omtrekspeling (c)
Omtrekspeling = 1/3 * sponninghoogte (minimaal 3mm)
Problemen zonder omtrekspeling:
Glas zal net niet passen
Kans op breken (uitzetten van hout)

## Slide 10: Kitvoegbreedte binnen/buiten (d en e)
Belangrijk:
Kitvoeg buiten minimaal 4mm
Minimaal 6mm diep
Kitvoeg volledig opvullen

## Slide 11: Sponningmaat (f)
Stijlsponning tot stijlsponning (breedte)
Dorpelsponning tot dorpelsponning (hoogte)

## Slide 12: Glasmaat (g)
Glasmaat = sponningmaat – 2*omtrekspeling
Omtrekspeling = 1/3*sponninghoogte (minimaal 3mm)

## Slide 13: Dagkant (k)
Hier valt het daglicht op.

## Slide 14: Dagmaat (h)

## Slide 15: Enkel glas (i)
Binnen stopverf
Buiten kit

## Slide 16: Glaslat (j)
Bevestiging met schroeven of draadnagels
Hard/zacht hout

## Slide 17: Steunblokjes
Steunblokjes komen op de onderdorpel
Gewicht glas verdeeld
Afvoer vocht

## Slide 18: Stelblokjes

## Slide 19: Rugvulling
3 functies:
Het bepaalt de diepte en de breedte van de kitvoeg
Het vormt de afscheiding tussen de kit en de sponningbodem
Het vangt winddruk en andere krachten op, vooral wanneer de kit nog niet volledig droog is

## Slide 20: Belangrijk!
Droge sponning en latten
Schone sponning en latten
Minimaal 6mm diepte in de sponning
Binnen en buiten minimale dikte 4mm
Band niet uitrekken, wordt hierdoor dunner
Niet afscheuren, maar knippen/snijden
In de hoeken haaks aansluitend plakken

## Slide 21: Plakken van rugvulling

## Slide 22: Kitten en beglazingsprofiel
Systeem K (kit)
Systeem P (profiel)
Buiten minimaal 4mm breed
Minimaal 6mm diep
Kitvoeg volledig opvullen

## Slide 23: Afmessen
Plamuurmessen
Afgezaagd pvc-buisje

## Slide 24: Stoppen
Lijnolie:
Droogt langzaam
Kans op rimpelen
Universeel
Snelle droging
Geen kans op rimpelen
Voor meer ondergronden geschikt

## Slide 25: Vragen?